Mesure de la tension

Présentation

La grandeur physique que l'on souhaite mesurer ici est la tension, différence de potentiel électrique entre deux points d'un circuit. L'unité de mesure est le Volt (V).

Il est possible de mesurer la tension dans un circuit électrique à l'aide d'un voltmètre (ou d'un multimètre proposant également cette fonction).

Il existe différents types de voltmètres, le plus utilisé étant le voltmètre numérique, dans lequel le traitement de la mesure est électronique.

Voici un exemple de multimètre permettant également d'effectuer des mesures de tension :
Branchements

Sur la plupart des voltmètres, la connexion correspondante à la borne positive du dipôle à mesurer est notée V et la connexion correspondante à la borne négative est notée COM. Si le branchement est effectué à l'envers, on obtiendra une tension négative.

Un voltmètre se branche en parallèle/dérivation, ainsi que l'illustre le schéma suivant :

Calibres

Sur un voltmètre, on pourra trouver différents calibres en fonction de la tension à mesurer (un calibre pour les tensions < 1V,un calibre pour les tensions < 100V et calibre pour les tensions < 500V par exemple).
Il est également important de sélectionner s'il s'agit de la tension d'un courant continu ou alternatif : on différencie les calibres pour courants alternatifs avec le symbole ~ et les calibres pour courants continus avec le symbole =, ou avec un bouton AC/DC .

Symbolisation sur un schéma

Sur un schéma, un voltmètre (branché en dérivation/parallèle) sera représenté par le symbole suivant :

Mesure de l'intensité

Présentation

La grandeur physique que l'on souhaite mesurer ici est l'intensité, ou mesure de la quantité de charges électriques (électrons) passant par un point en une seconde. L'unité de mesure est l'ampère (A).

Il est possible de mesurer l'intensité dans un circuit électrique à l'aide d'un ampèremètre (ou d'un multimètre proposant également cette fonction).

Il existe différents types d'ampèremètres, le plus utilisé étant l'ampèremètre numérique, dans lequel le traitement de la mesure est électronique.

Voici un exemple de multimètre permettant également d'effectuer des mesures d'intensité :

Branchements

Sur la plupart des ampèremètres, on trouvera deux connexions correspondantes à la borne positive, leur différence réside dans la quantité d'ampères pouvant-être mesurée : on trouve par exemple une connexion pour mesurer des milli-ampères (10-3 A) et une pour mesurer plusieurs ampères.

Un ampèremètre se branche en série, ainsi que l'illustre le schéma suivant :

Sur la plupart des voltmètres, la connexion correspondante à la borne positive du dipôle à mesurer est notée V et la connexion correspondante à la borne négative est notée COM. Si le branchement est effectué à l'envers, on obtiendra une tension négative.
Un voltmètre se branche en parallèle/dérivation sur un circuit.

Calibres

Sur un voltmètre, on pourra trouver différents calibres en fonction de la tension à mesurer (un calibre pour les tensions < 1V,un calibre pour les tensions < 100V et calibre pour les tensions < 500V par exemple).
Il est également i